## Slide 1
On envisage ici 2 concepts de frame buffers :
Solution A (écriture en continu) : On écrit tous les frames qui arrivent et lorsque tous les slots du buffer sont pleines, on écrase le frame le plus ancien par le plus récent (aucun frame n’est jamais discarté).
Avantage : Un avantage de cette solution est que la prochaine image affichée est toujours la plus récente sortie par le détecteur. Cet avantage devient perceptible seulement lorsque la vitesse d’écriture est beaucoup plus grande que celle de lecture.
Désavantage : Un désavantage est qu’on est toujours en train d’écrire, ce qui accroit les besoins en bande passante de DDR et conséquemment la consommation d’énergie.
Solution B (écriture est “stallé” par la lecture) : On écrit tous les frames qui arrivent et lorsque tous les slots du buffer sont pleines, on discarte les nouveaux frames qui arrivent en attendant qu’une slot se libère.
  Avantage : L’avantage par rapport à la solution A est qu’on prend moins de bande passante en écriture et qu’on consomme moins d’énergie parce que la vitesse de lecture fait “staller” l’écriture des frames.
  Désavantage : Étant donné que les frames sont flushés lorsque tous les slots sont prises, il est possible d’introduire une latence sur l’affichage “real time” de la sortie video. Cette lantence devient perceptible seulement lorsqu’on est à bas frame rate et que la vitesse de lecture est beaucoup plus lente que celle d’écriture.
Dans le cadre du projet S2K, le frame buffer entre en function seulement lorsqu’on monte à des frame rates supérieur à 1000 Hz. Ce n’est pas grave d’avoir quelques frames de retard sur un preview à 1000 Hz et plus. On a donc choisi d’implementer la solution B afin de minimiser la consummation énergétique.

## Slide 2
Indépendamment de la solution, on considère un frame buffer d’une taille de trois frames. Voici la description d’un cas de figure permettant de constater pourquoi deux frames serait insuffisant :
A
B
Frame 0 (100%)
A
B
A
Frame 0 (99%)
B
Frame 1 (1%)
A
Frame 0 (1%)
B
Frame 2 (0%)
A
Frame 1 (99%)
B
Frame 2 (0%)
Frame 3
A
B
A
B
Frame 3
Le problème arrive lorsque la lecture est légèrement moins rapide que l’écriture.
Il y aura de long temps mort ou la lecture attend après l’écriture, ce qui affectera inutilement le throughput moyen en sortie du réducteur de vitesse.
Frame 1 (100%)
La lecture attend pendant presqu’un frame complet

## Slide 3
Frame 0
im0
Frame 1
Frame 2
Solution A (écriture en continu) : Écriture environ 4x plus rapide que la lecture
Frame 3
Frame 4
Wait for SOF and read completion of current pointed buffer
Writing header and image in current pointed buffer
End of write operation
Update write pointer
and buffer status
im0
im0
im0
im0
im1
im0
im0
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im2
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im2
im0
im1
im0
im2
Frame 6
Frame 5
Frame 7
Frame 9
Frame 8
im0
im1
im0
im3
im0
im1
im0
im0
im3
im0
im2
im0
im3
im0
im2
im2
im2
im0
im3
im0
im4
im0
im3
im0
im0
im3
im0
im4
im0
im3
im0
im4
im2
im2
im3
im5
im3
im4
im5
im4
im5
im4
im4
im4
im4
im4
im4
im5
im6
im5
im4
im6
im5
im4
im6
im5
im4
im4
im4
im4
im4
im4
im6
im5
im7
im6
im5
im4
im6
im7
im4
im6
im7
im4
im4
im4
im4
im4
im4
im6
im7
im8
im6
im7
im4
im8
im7
im4
im8
im7
im4
im4
im4
im4
im4
im4
im8
im7
im9
im8
im7
im8
im8
im9
im8
im9
im8
im8

## Slide 4
Frame 0
im0
Frame 1
Frame 2
Solution B (écriture est “stallé” par la lecture) : Écriture environ 4x plus rapide que la lecture
Frame 3
Frame 4
Wait for SOF and read completion of current pointed buffer
Writing header and image in current pointed buffer
End of write operation
Update write pointer
and buffer status
im0
im0
im0
im0
im1
im0
im0
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im2
im0
im1
im0
im0
im1
im0
im2
im0
im1
im0
im2
im0
im1
im0
im3
im2
im0
im1
im0
im4
im2
Frame 6
Frame 5
im1
im1
im1
im2
Im5
im1
im2
im5
im1
im1
im2
im1
im1
im2
Frame 7
im5
im1
im6
im2
im0
im1
im7
im2
Frame 9
Frame 8
im1
im1
im5
im1
im8
im2
im1
im5
im2
im2
Im9
im2
im5
im9
im2
im1
im2
im2
im2
im2
im5
im5

## Slide 5
Interconnect
(MIG de calibration)
MIG
(calibration)
Interconnect
(Périphérique)
Bus AXI4
DDR 3
Address bus (15 bits)
Data bus
Bus AXI
Client 1
µBlaze
MM2S CMD (AXI4S, CLK_CAL)
MM2S (AXI4, CLK_CAL, 2720 MB/s)
MM2S STS (AXI4S, CLK_CAL)
Module FPA
HDER inserter
CLK_CAL = 170 MHz
CLK_DATA = 85 MHz
CLK_DIN = 142.5 MHz
…
Client 2
Data Mover
(pixel data)
MM2S CMD (AXI4S, CLK_DATA)
MM2S (AXI4, CLK_DATA, 170 MB/s)
MM2S STS (AXI4S, CLK_DATA)
…
Data Mover
(buffering)
Client 3
S2MM CMD (AXI4S, CLK_DATA)
S2MM (AXI4, CLK_DATA, 680 MB/s)
S2MM STS (AXI4S, CLK_DATA)
…
…
…
…
Client 4
MM2S CMD (AXI4S, CLK_DATA)
MM2S (AXI4, CLK_DATA, 680 MB/s)
MM2S (AXI4S, CLK_DATA, 680 MB/s)
Data Mover
(Réducteurde vitesse)
Client 5
S2MM CMD (AXI4S, CLK_DIN)
S2MM (AXI4, CLK_DIN, 1140 MB/s)
S2MM (AXI4S, CLK_DIN, 1140 MB/s)
Client 6
mux
Réducteur de Vitesse
Légende
Rouge = Ajout/modification
Bleu = existant
Définition des clocks
Architecture firmware (haut niveau)
Bus AXI4
Bus AXI4
Fan out
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DIN, 569 Mpix/s)
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DIN, 569 Mpix/s)
Storage
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DIN, 569 Mpix/s)
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DIN, 569 Mpix/s)
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DATA, 340 Mpix/s)
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DATA, 85 Mpix/s)
calibration
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DATA, 340 Mpix/s)
Output
Pixels stream
(AXI4S, CLK_DATA, 340 Mpix/s)
MM2S (AXI4S, CLK_CAL, 2720 MB/s)
…
MM2S (AXI4S, CLK_DATA, 170 MB/s)
…
S2MM (AXI4S, CLK_DATA, 680 MB/s)
…
S2MM STS (AXI4S, CLK_DIN)
MM2S STS (AXI4S, CLK_DATA)

## Slide 6
Pixels stream
Interconnect
(Peripheral)
Fanout
(pixel, storage)
Bus AXI4
Read FSM
Image boundaries
detector (SOF/EOF)
WR FIFO
Hole
MM2S DATA
S2MM DATA
Interconnect
(MIG CAL_DDR)
MIG
(DDR calibration)
DDR 3
Address bus
Data bus
Bus AXI
µBlaze interface
µBlaze
Frame buffer configuration
Buffers manager
Update buffers status
Read buffers status
Update buffers status
Read buffers status
Update RD buffer pointer
Update WR buffer pointer
Write FSM
SOF/EOF
Multiple
stages
registers
Pixels stream
Pixels stream
Pixels stream
S2MM CMD
S2MM DATA
MM2S CMD
MM2S DATA
Legend (bus)
AXI4S, CLK_DATA
AXI4S, CLK_DIN
AXI4, CLK_DATA
AXI4, CLK_DIN
AXI4, CLK_MB
Architecture firmware
Block design
Frame buffer/Réducteur de vitesse
CFG
Read engine
Write engine
Write engine
cmd intf
Read engine
cmd intf
Data mover
CLK_DIN (142.5 MHz)
Legend (clock domain)
CLK_DATA (85 MHz)
CLK_MB (100 MHz)
CLK_DDR (400 MHz)
MIXE
CDC
CDC
CDC
Pixels stream
MM2S STS
S2MM STS
Pixel out
CFG
CFG